## Slide 1
Vittorio Chiesa
Energy & Strategy, Politecnico Di Milano

## Slide 2
AGENDA
  Lo “status energetico” degli edifici italiani
  La valutazione economica ed energetica dell’adozione delle soluzioni d’innovazione energetica sugli edifici italiani
  Gli impatti dell’implementazione delle soluzioni d’innovazione energetica sugli edifici italiani

## Slide 3
Il patrimonio edilizio italiano: quadro di sintesi
L’analisi si è focalizzata su 5 tipologie di edificio:
  Edifici residenziali, distinguendo tra
    Villette
    Appartamenti
  Scuole
  Uffici
  Alberghi
  Si stima che tali tipologie di edificio coprano circa l’80-85% dello stock di edifici presenti sul territorio nazionale.
Tipologia di edificio | # di edifici | Superficie (mln m2) | Volumetria (mln m3)
Residenziale – Villetta + Appartamento | 12.200.000 | n.d. | n.d.
Non residenziale – Scuole | 56.000 | 73 | 256
Non residenziale – Uffici | 65.000 | 56,7 | 200
Non residenziale – Alberghi | 26.000 | 48,6 | 144

## Slide 4
Lo status energetico degli edifici italiani (Nord–Centro)
Chart: 
| A+ | A | B | C | D | E | F | G
TOTALE | 18678 | 39652 | 137843 | 223068 | 309557 | 380264 | 437924 | 1109988
NUMERO DI ABITAZIONI CERTIFICATE= 2.656.974
PERCENTUALE DI ABITAZIONI CERTIFICATE = 17,6 %
Chart: 
| A+ | A | B | C | D | E | F | G
TOTALE | 2207 | 6047 | 20796 | 65934 | 71361 | 72433 | 74151 | 172569
NUMERO DI EDIFICI CERTIFICATI= 485.498
PERCENTUALE DI EDIFICI CERTIFICATI = 21%
DISTRIBUZIONE DEGLI ACE/APE PER LE ABITAZIONI RESIDENZIALI (*)
DISTRIBUZIONE DEGLI ACE/APE PER GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI (*)
* Non include i dati relativi alle regioni Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio che sono ad oggi mancanti

## Slide 5
Lo status energetico degli edifici italiani (Nord–Centro)
Chart: 
| A+ | A | B | C | D | E | F | G
TOTALE | 18678 | 39652 | 137843 | 223068 | 309557 | 380264 | 437924 | 1109988
NUMERO DI ABITAZIONI CERTIFICATE= 2.656.974
PERCENTUALE DI ABITAZIONI CERTIFICATE = 17,6 %
Chart: 
| A+ | A | B | C | D | E | F | G
TOTALE | 2207 | 6047 | 20796 | 65934 | 71361 | 72433 | 74151 | 172569
NUMERO DI EDIFICI CERTIFICATI= 485.498
PERCENTUALE DI EDIFICI CERTIFICATI = 21%
DISTRIBUZIONE DEGLI ACE/APE PER LE ABITAZIONI RESIDENZIALI (*)
DISTRIBUZIONE DEGLI ACE/APE PER GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI (*)
* Non comprende i dati relativi alle regioni Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio che sono ad oggi mancanti
  La classe energetica più diffusa è la classe G, mentre solamente il 7,4 % degli edifici residenziali e il 6 % di quelli non residenziali presenta una certificazione in Classe B o superiore.
  E’ basso il livello di diffusione degli APE rispetto allo stock di edifici presenti nelle regioni analizzate
  Rimangono notevoli difficoltà nel rendere completa ed esaustiva la mappatura dello status energetico degli edifici

## Slide 6
Le soluzioni di innovazione energetica: matrice di applicabilità
  Le soluzioni di innovazione energetica e la loro applicazione ai diversi archetipi analizzati
TECNOLOGIA | RISCALDAMENTO |  | RAFFRESCAMENTO | Illuminazione | Fotovoltaico | Serramenti | Superfici opache
 | Caldaia a Condensazione + Termostato intelligente | Pompa di calore | Pompa di calore |  |  |  | 
ARCHETIPO |  |  |  |  |  |  | 
Residenziale-Villetta |  |  |  |  |  |  | 
Residenziale- Appartamento |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale-Scuola |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale- Uffici |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale- Alberghi |  |  |  |  |  |  | 
(*)
*Nota: Si ipotizza che l’intervento riguardi l’intero edificio residenziale. Nelle analisi successiva, si considera la quota parte di costi e benefici associata al singolo appartamento.

## Slide 7
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Residenziale - villetta”
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 2.950 € | 9 anni (9 anni) | 6 anni (6 anni) | 10,4% | 16,6% | G  F | 12% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 3.050 € | 7 anni (7 anni) | 5 anni (5 anni) | 13,9% | 19,9% | G  F | 16% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 9.300 € | 9 anni (10 anni) | 7 anni (7 anni) | 9,1% | 14,3% | G  F | 22% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 14.100 € | 12 anni (13 anni) | 7 anni (8 anni) | 5,8% | 11,4% | G  F | 28% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 5 | 20.610 € | 13 anni (14 anni) | 8 anni (8 anni) | 4,9% | 10,8% | G  D | 43% | ↑↑↑
* Nota: Investimento Full Equity, tasso di attualizzazione 1%
** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al confort abitativo sono stati valutati 4 fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
*** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono stati valutati 2 fattori: la variazione della classe energetica e del comfort abitativo
NORD

## Slide 8
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Residenziale - villetta”
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 2.950 € | 9 anni (9 anni) | 6 anni (6 anni) | 10,4% | 16,6% | G  F | 12% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 3.050 € | 7 anni (7 anni) | 5 anni (5 anni) | 13,9% | 19,9% | G  F | 16% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 9.300 € | 9 anni (10 anni) | 7 anni (7 anni) | 9,1% | 14,3% | G  F | 22% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 14.100 € | 12 anni (13 anni) | 7 anni (8 anni) | 5,8% | 11,4% | G  F | 28% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 5 | 20.610 € | 13 anni (14 anni) | 8 anni (8 anni) | 4,9% | 10,8% | G  D | 43% | ↑↑↑
* Nota: Investimento Full Equity, tasso di attualizzazione 1%
** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al confort abitativo sono stati valutati 4 fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
*** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono stati valutati 2 fattori: la variazione della classe energetica e del comfort abitativo
NORD

## Slide 9
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Residenziale - villetta”
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 2.950 € | 9 anni (9 anni) | 6 anni (6 anni) | 10,4% | 16,6% | G  F | 12% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 3.050 € | 7 anni (7 anni) | 5 anni (5 anni) | 13,9% | 19,9% | G  F | 16% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 9.300 € | 9 anni (10 anni) | 7 anni (7 anni) | 9,1% | 14,3% | G  F | 22% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 14.100 € | 12 anni (13 anni) | 7 anni (8 anni) | 5,8% | 11,4% | G  F | 28% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 5 | 20.610 € | 13 anni (14 anni) | 8 anni (8 anni) | 4,9% | 10,8% | G  D | 43% | ↑↑↑
* Nota: Investimento Full Equity, tasso di attualizzazione 1%
** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al confort abitativo sono stati valutati 4 fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
*** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono stati valutati 2 fattori: la variazione della classe energetica e del comfort abitativo
NORD

## Slide 10
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Residenziale - villetta”
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 2.950 € | 9 anni (9 anni) | 6 anni (6 anni) | 10,4% | 16,6% | G  F | 12% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 3.050 € | 7 anni (7 anni) | 5 anni (5 anni) | 13,9% | 19,9% | G  F | 16% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 9.300 € | 9 anni (10 anni) | 7 anni (7 anni) | 9,1% | 14,3% | G  F | 22% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 14.100 € | 12 anni (13 anni) | 7 anni (8 anni) | 5,8% | 11,4% | G  F | 28% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 5 | 20.610 € | 13 anni (14 anni) | 8 anni (8 anni) | 4,9% | 10,8% | G  D | 43% | ↑↑↑
* Nota: Investimento Full Equity, tasso di attualizzazione 1%
** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al confort abitativo sono stati valutati 4 fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
*** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono stati valutati 2 fattori: la variazione della classe energetica e del comfort abitativo
NORD

## Slide 11
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Residenziale - villetta”
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 2.950 € | 9 anni (9 anni) | 6 anni (6 anni) | 10,4% | 16,6% | G  F | 12% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 3.050 € | 7 anni (7 anni) | 5 anni (5 anni) | 13,9% | 19,9% | G  F | 16% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 9.300 € | 9 anni (10 anni) | 7 anni (7 anni) | 9,1% | 14,3% | G  F | 22% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 14.100 € | 12 anni (13 anni) | 7 anni (8 anni) | 5,8% | 11,4% | G  F | 28% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 5 | 20.610 € | 13 anni (14 anni) | 8 anni (8 anni) | 4,9% | 10,8% | G  D | 43% | ↑↑↑
* Nota: Investimento Full Equity, tasso di attualizzazione 1%
** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al confort abitativo sono stati valutati 4 fattori: temperatura; grado di umidità dell’aria, performance acustica e luminosità.
*** Nota: Indice qualitativo su scala basso/medio/alto. Per la definizione del parametro relativo al valore ed attrattività dell’immobile sono stati valutati 2 fattori: la variazione della classe energetica e del comfort abitativo
NORD

## Slide 12
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Residenziale - Appartamento”
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 2.250 € | 9 anni (9 anni) | 6 anni (6 anni) | 10,4% | 16,6% | G  F | 12% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 2.330 € | 7 anni (7 anni) | 5 anni (5 anni) | 14% | 19,9% | G  F | 16% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 5.930 € | 13 anni (14 anni) | 7 anni (8 anni) | 5,3% | 11,6% | G  F | 22% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 10.153 € | 14 anni (15 anni) | 8 anni (8 anni) | 3,9% | 10,47% | G  E | 33% | ↑↑↑
NORD

## Slide 13
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Non residenziale - scuole”
NORD
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato) (*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 30.150 € | 10 anni (10 anni) | 6 anni (6 anni) | 9% | 14% | E D | 9% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 44.745 € | 5 anni (6 anni) | 4 anni (5 anni) | 20,2% | 23,9% | E D | 24% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 139.845 € | 7 anni (8 anni) | 7 anni (7 anni) | 13,3% | 14,3% | E D | 48% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 214.034 € | 10 anni (10 anni) | 7 anni (8 anni) | 8,6% | 11,8% | E C | 55% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 5 | 285.557 € | 11 anni (11 anni) | 7 anni (8 anni) | 7,5% | 11,6% | E A2 | 69% | ↑↑↑

## Slide 14
Gli effetti delle soluzioni d’innovazione energetica: “Non residenziale - scuole”
NORD
 | Capex [€] | PBT senza incentivi [Anni] (attualizzato) (*) | PBT con incentivi [Anni] (attualizzato)(*) | IRR senza incentivi [%] | IRR con incentivi [%] | Classe energetica PRE e POST-INTERVENTI | Risparmio Bolletta [%] | Variazione del comfort abitativo (**) e del valore/attrattività dell’immobile (***)
IMPLEMENTAZIONE 1 | 30.150 € | 10 anni (10 anni) | 6 anni (6 anni) | 9% | 14% | E D | 9% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 2 | 44.745 € | 5 anni (6 anni) | 4 anni (5 anni) | 20,2% | 23,9% | E D | 24% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 3 | 139.845 € | 7 anni (8 anni) | 7 anni (7 anni) | 13,3% | 14,3% | E D | 48% | ↑
IMPLEMENTAZIONE 4 | 214.034 € | 10 anni (10 anni) | 7 anni (8 anni) | 8,6% | 11,8% | E C | 55% | ↑↑
IMPLEMENTAZIONE 5 | 285.557 € | 11 anni (11 anni) | 7 anni (8 anni) | 7,5% | 11,6% | E A2 | 69% | ↑↑↑

## Slide 15
Gli scenari di diffusione delle soluzioni d’innovazione energetica: i bundle tecnologici
  La stima degli impatti derivanti dall’implementazione delle soluzioni d’innovazione energetica nel parco edifici del Nord e Centro Italia fa riferimento a due diversi bundle di soluzioni, denominati rispettivamente bundle “LIGHT” ed “HEAVY”.
TECNOLOGIA | RISCALDAMENTO |  | RAFFRESCAMENTO | Illuminazione | Fotovoltaico | Serramenti | Superfici opache
ARCHETIPO | Caldaia a Condensazione + Termostato intelligente | Pompa di calore | Pompa di calore |  |  |  | 
Residenziale-Villetta |  |  |  |  |  |  | 
Residenziale- Appartamento |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale-Scuola |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale-Palazzo Uffici |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale- Alberghi |  |  |  |  |  |  | 
Bundle “LIGHT” (bassa invasività) (*)
* Nota: Il bundle light corrisponde alle “Implementazioni 2” relative a ciascuna tipologia di edificio. Per le tecnologie di riscaldamento/raffrescamento, si ipotizza che non siano necessari interventi sul circuito di distribuzione del calore.

## Slide 16
Gli scenari di diffusione delle soluzioni d’innovazione energetica: i bundle tecnologici
  La stima degli impatti derivanti dall’implementazione delle soluzioni d’innovazione energetica nel parco edifici del Nord e Centro Italia fa riferimento a due diversi bundle di soluzioni, denominati rispettivamente bundle “LIGHT” ed “HEAVY”.
TECNOLOGIA | RISCALDAMENTO |  | RAFFRESCAMENTO | Illuminazione | Fotovoltaico | Serramenti | Superfici opache
ARCHETIPO | Caldaia a Condensazione + Termostato intelligente | Pompa di calore | Pompa di calore |  |  |  | 
Residenziale-Villetta |  |  |  |  |  |  | 
Residenziale- Appartamento |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale-Scuola |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale-Palazzo Uffici |  |  |  |  |  |  | 
Non Residenziale- Alberghi |  |  |  |  |  |  | 
Bundle “HEAVY” (medio-alta invasività) (*)
* Nota: Il bundle heavy corrisponde alle “Implementazioni 5” relative a ciascuna tipologia di edificio (fatta eccezione per la tipologia residenziale-appartamento, per la quale il bundle heavy corrisponde alla “Implementazione 4”).

## Slide 17
Gli impatti della diffusione delle soluzioni d’innovazione energetica negli edifici in Italia
  Tasso di intervento sullo stock di edifici nel Nord e Centro Italia nei prossimi 5 anni a seguito dell’applicazione “congiunta” dei bundle “light” ed “heavy”, secondo un mix 70%/30% delle abitazioni residenziali e degli edifici non residenziali.
* Nota: Per l’ambito residenziale, il valore indica il tasso di intervento sullo stock di unità abitative nei prossimi 5 anni (2018-2022), mentre per gli ambiti non residenziali il valore indica il tasso di intervento sullo stock di edifici afferenti a ciascun ambito (scuole, uffici ed alberghi) nei prossimi 5 anni (2018-2022).
Scenario | Tasso di intervento sullo stock di edifici nel Nord e Centro Italia nei prossimi 5 anni (2018-2022) (*) |  |  |  | 
 | 70% Bundle “light” / 30% Bundle “heavy” |  |  |  | 
 | Residenziale | Scuole | Uffici | Alberghi | Totale Non residenziale
Ottimistico | 21% = 4,3 mln abitazioni | 9% = 3.000 edifici | 2,8% = 1.130 edifici | 14,8% = 2.966 edifici | 6,8% = 7.096 edifici
Inerziale | 14% = 2,9 mln abitazioni | 4,5% = 1.500 edifici | 1,4% = 565 edifici | 7,4% = 1.483 edifici | 3,4% = 3.548 edifici
Pessimistico | 11% = 2,3 mln abitazioni | 3,6% = 1.200 edifici | 1,1% = 452 edifici | 5,9% = 1.186 edifici | 2,8% = 2.838 edifici

## Slide 18
Gli impatti della diffusione delle soluzioni d’innovazione energetica negli edifici in Italia
SCENARIO | VOLUME D’AFFARI (mln €) |  | RICADUTA OCCUPAZIONALE (migliaia FTE) | INVESTIMENTI R&D (mld €) | RISPARMIO BOLLETTE UTENZE ENERGETICHE (mld €) | TASSE (mld €) | EMISSIONI DI CO2 EVITATE | 
 |  |  |  |  |  |  | (mln t/anno) | (# di auto equivalenti)
 | COMPLESSIVO | LEGATO ALLA FILIERA ITALIANA |  |  |  |  |  | 
Ottimistico | 29 | 20 | 116 – 131 | 175 – 291 | 2,5 | 4,8 | 5,4 | 2,7 mln
Inerziale | 19 | 13 | 77 – 86 | 115 – 191 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 1,8 mln
Pessimistico | 15 | 10 | 61 – 69 | 92 – 153 | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 1,5 mln
TOTALE (RESIDENZIALE + NON RESIDENZIALE)

## Slide 19
Gli impatti della diffusione delle soluzioni d’innovazione energetica negli edifici in Italia
SCENARIO | VOLUME D’AFFARI (mld €) |  | RICADUTA OCCUPAZIONALE (migliaia FTE) | INVESTIMENTI R&D (mln €) | RISPARMIO BOLLETTE UTENZE ENERGETICHE (mld €) | TASSE (mld €) | EMISSIONI DI CO2 EVITATE | 
 |  |  |  |  |  |  | (mln t/anno) | (# di auto equivalenti)
 | COMPLESSIVO | LEGATO ALLA FILIERA ITALIANA |  |  |  |  |  | 
Ottimistico | 29 | 20 | 116 – 131 | 175 – 291 | 2,5 | 4,8 | 5,4 | 2,7 mln
Inerziale | 19 | 13 | 77 – 86 | 115 – 191 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 1,8 mln
Pessimistico | 15 | 10 | 61 – 69 | 92 – 153 | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 1,5 mln
TOTALE (RESIDENZIALE + NON RESIDENZIALE)

## Slide 20
Gli impatti della diffusione delle soluzioni d’innovazione energetica negli edifici in Italia
SCENARIO | VOLUME D’AFFARI (mln €) |  | RICADUTA OCCUPAZIONALE (migliaia FTE) | INVESTIMENTI R&D (mld €) | RISPARMIO BOLLETTE UTENZE ENERGETICHE (mld €) | TASSE (mld €) | EMISSIONI DI CO2 EVITATE | 
 |  |  |  |  |  |  | (mln t/anno) | (# di auto equivalenti)
 | COMPLESSIVO | LEGATO ALLA FILIERA ITALIANA |  |  |  |  |  | 
Ottimistico | 29 | 20 | 116 – 131 | 175 – 291 | 2,5 | 4,8 | 5,4 | 2,7 mln
Inerziale | 19 | 13 | 77 – 86 | 115 – 191 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 1,8 mln
Pessimistico | 15 | 10 | 61 – 69 | 92 – 153 | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 1,5 mln
TOTALE (RESIDENZIALE + NON RESIDENZIALE)
    Lo scenario “ottimistico”, che prevede un aumento del volume di interventi del 50% rispetto allo scenario inerziale per il settore residenziale e del 100% per il settore non residenziale (in primis ascrivibili agli effetti della nuova Strategia Energetica Nazionale), mostra ricadute ampiamente superiori.

## Slide 21
Gli impatti della diffusione delle soluzioni d’innovazione energetica negli edifici in Italia
  Risulta evidente il “salto” che il comparto dell’efficienza energetica in Italia potrebbe compiere grazie a:
    i provvedimenti normativi (stabilizzazione e miglioramento incentivi) volti a promuovere la diffusione delle soluzioni di innovazione energetica, intesi a migliorare la fattibilità economica e finanziaria degli interventi ed a premiare le esternalità positive.
    il “superamento delle barriere di natura “culturale” ed “informativa” sul fronte della domanda che ad oggi ostacolano la diffusione su scala più ampia delle soluzioni di innovazione energetica.
    la crescita in tema di consapevolezza e competenza dell’intera e complessa filiera dell’efficienza energetica, in particolare nel mondo degli edifici e dell’edilizia.

## Slide 22
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE